PandoraBox固件刷入MI424WR
author:hades

MI424WR rev I的基本参数：

Actiontec MI424WR I

FCC approval date: 05 May 2011
Country of manuf.: China

Type: wireless router, FiOS modem

FCC ID: LNQMI424WRI

Power: 12 VDC, 1.8 A
Connector type: barrel

CPU1: Marvell 88F6560 (1.6 GHz)
FLA1: 128 MiB (Hynix H27U1G8F2BTR)
RAM1: 128 MiB (Nanya NT5CB64M16DP-CF)

Expansion IFs: USB 2.0
USB ports: 2

WI1 chip1: Atheros AR9287
WI1 802dot11 protocols: bgn
WI1 MIMO config: 2x2:2
WI1 antenna connector: RP-SMA

ETH chip1: Marvell 88F6560
ETH chip2: Marvell 88E1545
Switch: Marvell 88F6560
LAN speed: 10/100/1000
LAN ports: 4
WAN ports: 1

刷机方法：

- 连接路由器

连接路由器lan口到终端，拆机找到TTL：

在Openwrt.org有MI424WR的Pin说明：

http://wiki.openwrt.org/toh/actiontec/mi424wr

| Pin | Function |
| --- | --- |
| 1 | Gnd |
| 2 | Tx |
| 3 | Rx |
| 4 | ? |
| 5 | VCC 3.3V |
| 6 | ? |

如图所示，串口顺序按照Gnd，Tx，Rx依次连接。

- 启动进入U-boot设置

通过SecureCRT或者Putty等串口终端，进入u-boot命令模式。

- 设置u-boot环境变量

使用命令print打印出u-boot的环境变量参数：

设置终端的IP地址在192.168.1.0网段，这里设置IP为：192.168.1.102

同时修改u-boot的lan口IP，设置为：192.168.1.1

如图所示：

- 刷入PandoraBox固件

现在开始使用tftp32刷入PandoraBox固件

上传固件：

tftp PandoraBox-avanta-mi424wr-squashfs-combined.bin

PandoraBox固件已经下载到内存中。

使用nand擦除命令进行nand flash擦除：

nand erase 0x000003000000

擦除完成后把固件写入：

nand write 0x2000000 0x000003000000 0x1000000

设置启动参数， 并保存：

setenv bootcmd  'nboot 0x2000000 0 0x000003000000;bootm;'

saveenv

- 重新启动进入系统

写入成功后即可重新启动，进入Pandorabox的系统后，刷机成功。

进入Luci

- 测试